## CHEMKONFEKT s.c.

## Ul. Leśna 29

## 62-035  Skrzynki k/ Kórnika

## tel.61 81 71 249 ; fax.61 85 25 167

## www.chemkonfekt.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODEK ZWILŻAJĄCY „ AMBER ONE”

Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

- Sekcja: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : ŚRODEK  ZWILŻAJĄCY „ AMBER  ONE”

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ

ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Środek zwilżający przeznaczony do gaszenia pożarów materiałów hydrofobowych np. lasów, torfów, materiałów włóknistych itp.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

- Nazwa i adres firmy:          P.P.H. „ CHEMKONFEKTs.c.”  ul. Leśna 29  , 62-035 Skrzynki  k/Kórnika

- Numer REGON :                631264970

- Numer telefonu:                  48/61/81 71 249

- Numer faxu:                        48/61/81 71 249

1.4 Telefon alarmowy:988, z telefonw stacjonarnych 112 lub najbliższa terenowa jednostka PSP.  Informacja toksykologiczna w Polsce

0-10xx-42 631 47 24

.Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Ania Majewska , e-mail: biuro@chemkonfekt.pl

2. Sekcja: Identyfikacja zagrożeń

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacji mieszaniny dokonano zgodnie z Dyrektywą  1999/45/WE

Mieszanina nie podlega klasyfikacji

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Nie są wymagane

2.2. INNE   ZAGROŻENIA

Nie są znane

3. Sekcja: Skład / informacja o składnikach

3.1. SUBSTANCJE

Nie dotyczy

3.2.MIESZANINY

Niebezpieczne składniki mieszaniny:

| Nazwa Substancji | Zawartość % | Nr CAS | Nr WE | Nr indeksowy | Klasyfikacja zagrożeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dyrektywa 1999/45/WE | Rozporz. CLP 1272/2008/WE |
| Etanol | <10 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | F;R11 | Flam.Liq.2,H225 |
| 2-Butoksyetanol | <10 | 111-76-2 | 203-905-0 | 603-014-00-0 | Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 | Acute Tox.4,H 332 Acute Tox.4,H 312 Acute Tox.4,H 302 Eye Irrit.2,H319 Skin Irrit.2,H315 |

W produkcie występuje ok. 70% wody.

## P.P.H.

CHEMKONFEKTs.c.   ŚRODEK  ZWILŻAJĄCY „ AMBER ONE”

4. Sekcja: Środki Pierwszej pomocy:

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami : usunąć szkła kontaktowe. Płukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut przy szeroko otwartych oczach.

Zasięgnąć porady lekarskiej

- Kontakt ze skórą : w razie skażenia skóry zdjąć zanieczyszczone ubranie, skórę spłukać dużą ilością wody, ewentualnie wody z mydłem.

- Wdychanie : jeżeli osoba ma problem z oddychaniem należy ją wynieść na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności, należy  ułożyć w

pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

- Połknięcie : NIE PROWODOWAĆ WYMIOTÓW ze względu na możliwość zachłyśnięcia (zachłyśniecie grozi ciężkimi powikłaniami

płucnymi!).Zatrutemu przytomnemu, bez zaburzeń świadomości podać do przepłukania ust wodę.

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA

Działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka.

Oczy : podrażnienie

Skóra : wysuszenie.

Układ oddechowy: obrzęk płuc w wyniku zachłyśnięcia

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Osobom zatrudnionym nie zaleca się podawać do picia mleka, tłuszczów i alkoholu.

- Sekcja: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE

Zalecane środki gaśnicze:  produkt jest środkiem gaśniczym

Niewłaściwe środki gaśnicze: produkt jest środkiem gaśniczym

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ

Nie są znane.

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Jeżeli wybuchł pożar szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maską zakrywającą twarz.

6. Sekcja: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację i ochronę oczu. W razie niewystarczającej wentylacji należy nosić odpowiednią maskę.

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Unikać niepotrzebnego dostania się produktu do kanalizacji i gleby.

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA

Zatrzymać wyciek. Wynieść pojemnik z obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Rozlany produkt należy zebrać za pomocą substancji , takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemowa.  Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Zanieczyszczony materiał absorbujący traktować tak samo jak rozlany produkt.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Środki ochrony indywidualnej - patrz punkt 8.

Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13.

7. Sekcja: Postępowanie z substancjami i mieszaninami  oraz  magazynowanie

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Postępowanie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny przemysłowej . Unikać wdychania oparów i bezpośredniego kontaktu, stosować w wentylowanych pomieszczeniach.

## P.P.H.

CHEMKONFEKTs.c.  ŚRODEK  ZWILŻAJĄCY „ AMBER ONE”

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI

WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI

Przechowywać w szczelnie  zamkniętych pojemnikach w temperaturze -8ºC do 50 ºC. Okres trwałości wynosi 5 lat od daty produkcji. Po przekroczeniu tej daty produkt może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi np. w CNBOP-PIB ( e-mail: cnbop@cnbop.pl). W przypadku wystąpienia niezgodności parametrów z wymaganiami technicznymi, produkt utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji.

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE

Produkt jest przeznaczony do stosowania z wodą wodociągową, jako środek zwilżający ( zwiększający właściwości zwilżające wody). Zalecane stężenie wynosi 0,5%.

8. Sekcja: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI

W mieszaninie występują substancje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

- etanol:NDS 1900mg/m³,

W mieszaninie występuje substancja wymieniona w Dyrektywie Komisji 2000/39/WE:

-2-butoksyetanol:98 mg/m³ ( osiem godzin), 246 mg/m³ (narażenie krótkotrwałe), możliwa penetracja przez skórę.

8.2. KONTROLA NARAŻENIA

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich  pracowników , zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy wraz z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe zalecenia:

zapewnić odpowiednią wentylację ogólną pomieszczeń i stanowisk pracy. Stanowisko pracy można wyposażyć w myjki do oczu.

Środki ochrony indywidualnej:

stosowane  środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej . Dobór środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia, czynności wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej.

9. Sekcja: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wygląd: jednorodna ciecz

Zapach: charakterystyczny

Próg zapachu: brak danych

pH: 6,5 – 8,5

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -10°C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych

Temperatura zapłonu:tygiel  otwarty – do wrzenia próbki zapłonu brak; tygiel zamknięty  62°C

Szybkość parowania: brak  danych

Palność: brak danych

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: brak danych

Prężność par: brak danych

Gęstość par: brak danych

Gęstość: względna: ok.  1 g/cm³

Rozpuszczalność:  w wodzie: całkowita

Współczynnika podziału : n-oktanol/ woda:  nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: brak danych

Temperatura rozkładu: brak danych

Lepkość:<20 mPaxs

Właściwości wybuchowe: nie stanowi zagrożenia

Właściwości utleniające: nie stanowi zagrożenia

9.2. INNE  INFORMACJE

Brak

10. Sekcja: Stabilność i reaktywność

10.1. REAKTYWNOŚĆ

Produkt w normalnych warunkach nie jest reaktywny.

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA

Produkt w normalnych warunkach jest stabilny.

## P.P.H.

CHEMKONFEKTs.c.   ŚRODEK  ZWILŻAJĄCY „ AMBER ONE”

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Nieznane

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Temperatura powyżej zakresu z pkt 7.2.

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE

Brak danych

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU

W prawidłowych warunkach magazynowania nie ulega rozkładowi

11. Sekcja: Informacje toksykologiczne

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH

Narażenia drogą pokarmową - LD50  wynosi 2500  mg/kg  masy ciała

Może powodować zaczerwienienie oczu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

12. Sekcja: Informacje ekologiczne

12.1. TOKSYCZNOŚĆ

Mieszanina nie zawiera w składzie substancji szkodliwych i toksycznych dla środowiska wodnego.

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU

Biodegradacja ( 28dni)-92%

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI

Brak badań dla mieszaniny.

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE

Brak danych dla mieszaniny

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB  zgodnie z załącznikiem XIII

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA

Brak danych.

13. Sekcja: Postępowanie z odpadami

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Usuwanie substancji: Środek nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Usuwanie opakowań: opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Opakowania puste traktować jak zwykłe odpady opakowaniowe.

14. Sekcja: Informację dotyczące  transportu:

14.1 Transport drogą lądową/ kolejową ( ADR/RID)

Nie podlega .

14.2 Transport drogą morską (IMDG)

Nie podlega

14.3 Transport drogą powietrzną (ICAO)

Nie podlega

14.4 Transport śródlądowy drogami wodnymi (ADN)

Nie podlega

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska .produkt biodegradowalny.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  -

nie wymagane

## P.P.H.

CHEMKONFEKTs.c.   ŚRODEK  ZWILŻAJĄCY „ AMBER ONE”

15. Sekcja: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( Dz.Urz. UE L 133  z 31.05.2010r)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchwalające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93  i rozporządzenie Komisji (WE)nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz.UE L 396  z dnia 30 grudnia 2006r)

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych , wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów  niebezpiecznych (Dz.Urz.UE L 200 z 30.07.1999, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 om 24- Dyrektywa 1999/45/WE-tzw.”preparatowa”) wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008  z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie kwalifikacji ,oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE L 353/2 z 31.12.2008) wraz z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.nr 63, poz. 322)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217 , poz. 1833) wraz z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000r ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG  w sprawie ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanycm z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.Urz.UE L 42 z 16.6.2000).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 2 lutego 2011r w sprawie badań  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku  pracy( Dz.U. nr 33, poz. 166, 2011r).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych  w Kodeksie Pracy (Dz.U nr 69, poz.332) wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dz.U nr 259, poz. 2173, 2005r)

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. 2011, nr 138, poz. 809)

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206, 2001)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 62, poz. 638, 2001)

Wszystkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ( Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650).

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Nie dotyczy

16. Sekcja: Inne informacje:

Powyższe informacje opracowano na podstawie dostępnej wiedzy o składnikach mieszaniny reakcyjnej i opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postepowania.

Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty użyte w pkt. 3.2. Karty Charakterystyki:

R11-produkt wysoce łotwopany

R20/21/22-działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknieciu

R36/38-działa drażniąco na oczy i skórę

H225-wysoce łatwopalna ciecz i pary

H302-działa szkodliwie po połknięciu

H312-działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H315-działa drażniąco na skórę

H319-działa drażniąco no oczy

H332-działa szkodliwie w następstwie wdychania

Data aktualizacji:    2015.09.04                             Wydanie 2